Comune

di Reggio Calabria

DISCIPLINARE PER GLI

INTERVENTI SULLE

STRADE COMUNALI

INDICE

Il presente disciplinare regola l’esecuzione, le modalità, le procedure per la manomissione del suolo pubblico ed in particolare per il taglio strada.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Domanda

Chiunque, ditte, privati od enti, vuole manomettere il suolo pubblico con taglio strada per la posa di tubi o cavi sotterranei, per la costruzione di pozzetti, per allacciamenti, per esecuzione di buche, per l’installazione di colonnine o per altro, deve inoltrare istanza al Dirigente della U.O. competente.

La domanda dovrà contenere:

- le generalità, il recapito, ed il codice fiscale e/o la partita IVA del richiedente;

- località, via ed eventuale numero civico della zona interessata dall’intervento;

- motivo della manomissione (allacciamento al gas, acqua o fognatura, riparazione, indagine per fuga, posa di cavi, ecc.);

- periodo in cui avverranno i lavori;

- impresa esecutrice dello scavo e relativo ripristino;

- progettista e direttore dei lavori o responsabile del cantiere;

- esplicita denuncia dei lavori di taglio strada per gli eventuali fini Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

- la sottoscrizione.

La domanda dovrà altresì essere corredata di:

- planimetria di progetto in scala non superiore a 1:5000 per l’individuazione della zona, indicando la traccia degli scavi;

- pianta dell’area interessata dall’intervento in scala 1:100, debitamente quotata, indicando in rosso la traccia degli scavi (solo a richiesta dell’Ufficio);

- documentazione fotografica dello stato di fatto dell’area interessata dall’intervento.

ART. 2
          Autorizzazione

Il Dirigente della U.O. tecnica sentito il parere del Servizio U.T.T., ai sensi del presente disciplinare rilascerà apposita autorizzazione che non sarà trasmissibile per alcun titolo.

Restano sempre salvi i diritti di terzi.

ART. 3

Cauzione

Al richiedente verrà rilasciata l’autorizzazione previa presentazione della ricevuta di versamento presso la Tesoreria comunale di una cauzione di:

per taglio strada  fino a 5 metri quadrati	€. 250,00;

per taglio strada oltre i 10 metri quadrati €. 50,00 ogni mq in più;

Nel caso di interventi da parte di altri Enti o società, l’Amministrazione richiede una polizza fidejussoria annuale, a prima escussione, di importo proporzionato agli interventi eseguiti nell’anno precedente e comunque non inferiore ad € 50.000,00.

Il Servizio incaricato del controllo attesterà l’ultimazione dei lavori entro 10 giorni dalla comunicazione e la regolarità degli stessi entro 90 giorni onde consentire il ritiro della cauzione a suo tempo depositata ovvero lo svincolo della fidejussione.

L’Amministrazione tratterrà la cauzione o una parte di essa qualora ravvisi violazioni al capo I eI del presente disciplinare, inadempienze, omissioni o danni ai quali la stessa deve provvedere.

ART. 4
   Modifica opere autorizzate

Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta nuova autorizzazione, la quale annullerà e sostituirà la precedente.

ART. 5

Registro

Presso l’U.O. tecnica competente sarà tenuto apposito registro delle richieste e delle autorizzazioni ai tagli strada.

TITOLO I

PRESCRIZIONI PER I LA VORI ED IL RIPRISTINO

CAPO I
         DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6
          Transito veicolare e pedonale

Durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere compromessa la sicurezza del transito. Si dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni delle vigenti leggi ed in particolare quelle del Codice della strada, adottando tutte quelle segnalazioni (diurne e notturne) e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza dei lavori. Si dovrà altresì sottostare ad altre prescrizioni che eventualmente il Comune intendesse impartire durante il periodo autorizzativo nell’interesse ed a salvaguardia del transito, senza obbligo di rimborso spese o di indennizzi di sorta.

ART. 7
	Interruzione della circolazione

Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere effettuate soltanto a seguito di specifica ordinanza del Sindaco; dovrà comunque in ogni caso essere garantito in condizioni di massima sicurezza il transito pedonale.

ART. 8
         Controlli di regolarità

Dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori l’autorizzazione (o una copia di essa) di cui all’art. 2, da esibire, su richiesta, a tutti gl’incaricati, i quali dovranno esercitare i controlli necessari a garantire la corretta esecuzione dei lavori ed il rispetto delle norme.

ART. 9
              Deposito materiali

Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiali di qualsiasi genere i marciapiedi o sulla carreggiata stradale interessata dal cantiere.

ART. 10
                       Salvaguardia impianti preesistenti

Il soggetto autorizzato, prima di iniziare i lavori di manomissione del suolo pubblico, dovrà sotto la sua responsabilità informarsi da chi di dovere dell’eventuale presenza di tubazioni, cavi, pozzetti ed altri manufatti nella località in cui deve essere eseguita la manomissione, onde provvedere alle necessarie misure di sicurezza ed alla salvaguardia dei manufatti stessi. Prima dell’inizio dei lavori dovrà quindi ottenere i necessari nullaosta dei vari Enti per eventuali distanze da mantenere dai vari impianti tecnologici esistenti nel sottosuolo.

ART. 11 Responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico responsabile il concessionario fino al collaudo ed accettazione dei ripristini eseguiti che avverrà con l’attestazione di regolarità tecnica di cui al 2° comma dell’art. 3.

CAPO II
             POSA DI TUBAZIONI, CAVI, IMPIANTI OD ALTRO

ART. 12
       Identificazione tubazioni

Per le tubazioni e gli allacciamenti, alla profondità di 30÷40 cm dovrà essere stesa una retina di plastica onde segnalare il sottostante impianto. Essa dovrà essere:

di colore blu per l’acquedotto;

di colore bianco per la fognatura;

di colore giallo per i gasdotti e per i metanodotti;

di colore rosso per gl’impianti elettrici;

di colore verde per gl’impianti telefonici.

La profondità e posa delle tubazioni o cavi deve essere conforme alla normativa specifica.

ART. 13 Manufatti esterni

Le posizioni di armadi, cassette di derivazione e quant’altro fosse da posare al di fuori del sottosuolo dovranno essere preventivamente concordate con l’U.O. competente che ha la facoltà di richiedere le modifiche che riterrà opportune al fine del loro inserimento ambientale oltre che funzionale.

ART. 14 Allacciamenti

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all’asse stradale

CAPOIII

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MANOMISSIONE

ART. 15 Taglio manto

Il taglio del manto bituminoso dovrà eseguirsi obbligatoriamente con motolama o con altro adeguato macchinario taglia asfalto munito di lama per una profondità non inferiore ai 10 cm onde ottenere una sezione scavata ben riquadrata sui fianchi. Nel caso di taglio strada con paletta taglia asfalto, dovrà essere eseguita una scarifica allo scavo di 60 cm per lato, inoltre prima di effettuare il tappetino d’usura si dovrà aspettare un adeguato periodo di assestamento prima del riempimento dello scavo.

ART. 16 Scavi

Gli scavi dovranno essere limitati alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dagli stessi dovrà essere allontanato e portato a rifiuto in discarica.

ART. 17
Rimozione impianti in disuso

I manufatti, le tubazioni, i cavi esistenti, e non più utilizzati devono essere demoliti e rimossi completamente con il conseguente conferimento in discarica autorizzata.

CAPO IV

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO

ART. 18
      Ripristino scavo e manto

I ripristini del corpo stradale e della pavimentazione bituminosa dovranno essere eseguiti secondo le seguente fasi e modalità:

- Riempimento dello scavo con materiale arido (ghiaia mista e sabbia di cava) ben costipato meccanicamente a strati di cm 30 di spessore;

- rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama rotante, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tute le slabbrature e fessure;

- posa dello strato di fondazione costituito da pietrischetto bituminato o conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso steso e rullato meccanicamente dello spessore minimo compresso di cm. 15 per la carreggiata stradale e dello spessore minimo compresso di cm 8 per le banchine ed i marciapiedi;

- dopo un congruo periodo di tempo e ad assestamento avvenuto, fresatura a freddo con apposita apparecchiatura onde scarificare per una profondità di almeno 3 cm; è d’uopo quindi pulire la superficie, è consentito evitare la fresatura per tagli strada inferiori ai 10 metri quadrati;

- stesura, a perfetta regola d’arte, del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite steso e rullato meccanicamente delLo spessore minimo di cm 3 (misurati compressi) e cosparso di filler, senza alterare la livelletta stradale e secondo le disposizioni dei successivi art. 20 e 21.

ART. 19 Garanzia tenuta del fondo

Eventuali cedimenti che si dovessero verificare nel periodo di garanzia di cui all’art. 23 dovranno essere eliminati a cura del soggetto autorizzato entro 15 giorni dalla segnalazione dell’U.O. tecnica competente, pena il ripristino forzoso con rivalsa sull’autorizzato.

ART. 20

Ripristino manto per scavo longitudinale

Per i ripristini in asfalto relativi ala posa di cavi, tubazioni, impianti tecnologici sotterranei e quant’altro abbia comportato un taglio strada in senso longitudinale alla carreggiata, il tappeto bituminoso d’usura da ripristinare di cui al punto n. 5 dell’art. 18, deve essere esteso:

a) a tutta la larghezza della carreggiata qualora questa misuri fino a 3 metri

b) a tutta la semicarreggiata stradale interessata, qualora l’intera carreggiata abbia larghezza maggiore di 3 metri

ART. 21

Ripristino manto per scavo trasversale

Per i ripristini in asfalto relativi ala posa di cavi, tubazioni, impianti tecnologici sotterranei e quant’altro abbia comportato un taglio strada in senso trasversale ala carreggiata (scavo in attraversamento stradale, scavo per allacci alle reti principali, ecc.) o lo scavo di una buca, il tappeto bituminoso d’usura da ripristinare di cui al punto n. 5 dell’art. 18, deve essere esteso:

- in senso trasversale rispetto ala carreggiata, per tuta la larghezza della carreggiata e dell’eventuale marciapiede interessato per strade inferiori ai 3 metri ed alla semicarreggiata per sezioni stradali superiori ai 3 metri;

- in senso longitudinale alla carreggiata, almeno 50 cm per lato oltre i due bordi dello scavo

ART. 22

Ripristino segnaletica ed arredo urbano

La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche preesistenti. Eventuali pali segnaletici e cippi chilometrici, i materiali lapidei delle pavimentazioni interessate dai lavori, così come i manufatti di arredo urbano e la segnaletica, cordoli, cunette, tombini, pozzetti, ecc. eventualmente rimossi durante i lavori dovranno essere ricollocati nella medesima posizione; in caso di danneggiamento dovranno essere sostituiti a nuovo, ad insindacabile giudizio dell’U.O. tecnica. Se occorre dovranno essere posti in opera su basamenti in calcestruzzo. Le banchine, i marciapiedi e tutti gli arredi urbani asfaltati manomessi dovranno essere ripristinati a regola d’arte con le caratteristiche preesistenti. Per le aree non asfaltate (aree verdi, ecc.) il tipo di ripristino da effettuarsi dovrà essere concordato con l’Settore Tecnico prima dell’inizio dei lavori previo sopraluogo congiunto, del tecnico comunale con il soggetto autorizzato. Tutti i manufatti interessati dalla scarifica devono essere sistemati e rimessi in quota.

ART. 23 Garanzia

Le opere di ripristino di cui agli articoli 18 e seguenti, devono essere garantite per un periodo di 12 mesi.

ART. 24 Strade sterrate

Nel caso di manomissione di strada non asfaltata si dovranno adottare le prescrizioni degli articoli precedenti fin dove applicabili ripristinando quindi a perfetta regola d’arte la situazione preesistente.

TITOLO III

SANZIONI

ART. 25

Tagli realizzati in assenza o in grave difformità dall’autorizzazione

Salvo i casi che costituiscono reato, il richiedente l’ autorizzazione sarà destinatario di una sanzione pari ad un importo di €. 100,00 per ogni metro quadrato di taglio strada non autorizzato.

TITOLO IV
            DISPOSIZIONI FINALI

ART.26

Altre norme

Il Comune si riserva la facoltà:

- di controllare la corretta esecuzione dei lavori e di aggiungere eventuali altre prescrizioni;

- di fare eseguire prelievi e campionature di materiali;

- di imporre, durante l’esecuzione dei lavori, modifiche al tracciato delle linee o delle tubazioni, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora per esigenze particolari si dovessero rendere indispensabili.

ART. 27

Rimandi

Per quanto riguarda la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, se dovuta, si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento per l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche,ed alle altre norme vigenti.

ART. 28

Entrata in vigore

Il presente disciplinare entrerà in vigore dal 18.12.2008 con approvazione della Delibera di G.M. n°488.

# Text boxes

TITOLO IV : DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26	          altre norme

ART.27              rimandi

ART.28              entrata in vigore

TITOLO I :  DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II :	PRESCRIZIONI PER I LAVORI ED IL RIPRISTINO

CAPO I : Disposizioni Generali

ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11

transito veicolare e pedonale interruzione della circolazione controlli di regolarità

deposito materiali

salvaguardia impianti preesistenti responsabilità

CAPO II : Posa di tubazioni, cavi, impianti od altro

CAPOIII : Modalità di esecuzione

ART. 12 ART. 13 ART. 14

identificazione tubazioni manufatti esterni allacciamenti

ART. 1	domanda

ART. 2	autorizzazione

ART. 3	cauzione

ART. 4	modifica opere autorizzate

ART. 5	registro

taglio manto

scavi

rimozione impianti in disuso

CAPO IV : Modalità di esecuzione del ripristino

ripristino scavo e manto

garanzia tenuta del fondo

ripristino manto per scavo longitudinale ripristino manto per scavo trasversale ripristino segnaletica ed arredo urbano

garanzia

strade sterrate

ART.  25          tagli realizzati in assenza o in

grave difformità dall’autorizzazione

ART. 18 ART. 19 ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23 ART.  24

ART. 15 ART. 16 ART.  17